产品简介
DS- A8X024S-V2是海康威视针对安防应用推出的高可用视频流直写存储产品。基于SBB2.0的控制器架构，搭载 12Gbps SAS3.0内部高速传输通道，给用户带来高速带宽体验。同时率先引入SSD硬盘在安防存储中，并通过先进的分层存储技术对海量数据进行分层管理，提升数 据检索速度至10倍。该产品可直接部署网络RAID，无需云存储或集群NAS等额外管理软硬件资源开销，实现Scale-Out高可用部署。

订货型号

DS-A82024S-V2、DS-A81024S-V2

功能特性

- 高性能易扩展的硬件平台

高性能、高可靠硬件平台

SBB2.0控制器架构，64位多核处理器，16-32GB高速缓存； 6G/12Gbps SAS高速IO通道传输。
风扇/电源/BBU冗余保护，支持缓存实时镜像，提供BBU掉电永久保护，提升系统可靠性。
易扩展接口
配置5/7个千兆网口，支持SAS级联扩展，可增配万兆以太网口，满足多种应用需求。

- 基于视频流直写的CVR云存储架构

云存储部署
支持CVR云架构部署，提供设备级业务保护，保证数据可靠性和系统业务持续；
网络RAID技术
支持网络RAID即建即用，提供N+1、N+2、N+3、N+4多重数据安全保护；网络RAID可直接部署，无需云存储或集群NAS等额外管理软硬件资源开销
跨节点数据保护
容错多块磁盘/节点故障，支持最大4台整机设备故障，数据不丢失，业务不中断。
快速重构
单盘故障，分钟级完成重构；支持批量换盘。
系统信息实时备份
系统关键信息同步实时多副本备份，防止部分硬件故障导致应用不可恢复。

底层均衡负载，降低整体故障率

通过硬盘块级精细化统一管理，实现数据在所有硬盘上自动均衡分布，避免硬盘IO冷热不均，显著降低存储系统整体的故障率。

- 空间统一管理，解除规划之繁

对外存储空间按需分配。不同冗余级别的空间可在同一存储系统系统中实现，即需即建。整个存储资源统一管理，大大降低规划和管理的难度。存储容量扩容时，简单向系统中增加硬盘即可完成扩容。

- 安防专用直写技术（CVR）

高性能的流数据管理结构
基于流媒体的底层管理结构，规避文件系统损坏导致文件不可读或丢失，覆盖写入不会产生文件碎片。

混合流直存
支持视频流、SMART流混合直存
支持前端以RTSP、ONVIF、NHK等协议接入。
丰富的视频应用服务
支持报警录像、定时录像、手动录像等多种录像方式；
支持抽帧存储，可减少存储容量；
支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖。
支持智能补录（ANR）、录像丢失检测报警，可确保网络异常时录像数据的完整性；CVR应用自我监测及异常修复，可确保配置信息异常时数据不丢失、业务不中断；
支持存储设备内部数据备份和设备间异地数据备份，进一步提高数据的安全可靠性；

人性化运维界面

提供一键快速配置功能，用户可快速完成系统配置；
提供丰富的告警管理方式，支持指示灯、手机短信以及邮件等告警方式，提升设备维护效率。

典型应用